FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

Projektowanie w budownictwie drogowym

„ELWER”

ul. Bolesława Chrobrego 1/58

28-300 Jędrzejów

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ul. LESNEJ,

POŁOZONEJ NA Dz. Nr 1306

w m. OKSA

w km 0+011 do km 0+467

Inwestor: Gmina Oksa

Adres budowy:   Błogoszów

Gmina Oksa         Powiat Jędrzejów

| Branża | Projektował: | Nr upraw. | data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drogowa | inż. Ryszard Weryński | KL – 33/91 | wrzesień 2015 |  |

Projekt zawiera  19  kolejno ponumerowanych stron.

str. 2

Projekt zawiera:

a/ część opisowa:

| 1. | Oświadczenie projektanta ……………………………………………...……. | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Opis do projektu zagospodarowania terenu ……………………...……….. | str. 4 - 5 |
| 3. | Przedmiar robót …………………………………………………….………… | str. 6 - 7 |
| 4. | Wyliczenie robót ziemnych …………………………………………………. | str. 8 |
| 5. | Wyliczenie powierzchni poszerzenia ……………………………………….. | str. 9 |
| 6. | Informacja "bioz" ……………………………………………………………... | str. 10 - 13 |

b/ część rysunkowa:

| rys. nr 1. | Orientacja, skala 1 : 25 000 ………………………….……………...... | str. 14 |
| --- | --- | --- |
| rys. nr 2. | Projekt zagospodarowania terenu, skala 1 : 1 000 ….……………… | str. 15 |
| rys. nr 3. | Profil podłużny, skala 1 : 200/2000 …..………..………..................... | str. 16 |
| rys. nr 4. | Przekroje poprzeczne, skala 1 : 100 …………………………………. | str. 17 |
| rys. nr 5. | Przekroje konstrukcyjne, skala 1 : 500 ……………………………… | str. 18 |
| rys. nr 6. | Zjazd typowy, skala 1 : 50 ……………………………………………... | str. 19 |

str. 3

OŚWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ul. leśnej,

POŁOŻONEJ NA Dz. Nr 1306

w m. OKSA

w km 0+011 do 0+467

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI JEST ZGODNE Z USTALENIAMI OKREŚLONYMI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WYMOGAMI USTAWY, PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Jędrzejów, wrzesień, 2015 r

inż. Ryszard Weryński

upr. nr KL – 33/91

str. 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Leśnej w Oksie, położone na dz. Nr 1306, w km 0+011 do 0+467.

Projektowana droga zaliczana jest do klasy L – „lokalne”. Projekt opracowano dla szybkości projektowej V proj = 30 km/h.

2. Stan istniejący.

Opracowany odcinek, posiada pas drogowy szerokości 5,00 m.  Początek przebudowy drogi znajduje się  w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia z betonu asfaltowego. Przekrój ten oddalony jest 11,00 m od skrzyżowania z ul. Brzozową. Koniec zlokalizowano w km 0+467.

Z lewej strony pas drogowy dochodzi do obszaru leśnego. Z prawej strony znajdują się posesji mieszkalno - gospodarcze.

Na całym, projektowanym odcinku wykonana jest nawierzchnia z kruszywa łamanego. Z informacji zasięgniętych w Urzędzie Gminy, z wywiadu środowiskowego oraz na podstawie wykonanych sond kontrolnych, wynika, że grubość istniejącej nawierzchni z kruszywa wynosi średnio 15 cm.

Przy prawej krawędzi, pod istniejącą nawierzchnią z kruszywa, przebiega kabel telefoniczny. Z dokumentacji powykonawczej, sporządzonej do odbioru końcowego podziemnej linii telefonicznej, wynika, że na całej długości kabel posiada osłony z rur.

3. Stan projektowy.

Na całym, projektowanym odcinku zaprojektowano nawierzchnię szerokości 3,00 m, dostosowując cały odcinek do istniejących parametrów.

Projektując konstrukcję nawierzchni wykorzystano istniejącą nawierzchnię z kruszywa jako warstwę dolną. Na odcinkach, gdzie istniejąca  nawierzchnia posiada szerokość mniejszą od 3,40 m, zaprojektowano poszerzenie z kruszywa  łamanego, grubości 20 cm.  Pozwoli to na ułożenie warstwy profilowo - wzmacniającej, z kruszywa łamanego, średniej grubości 14 cm.  Na tak przygotowanym podłożu, należy ułożyć warstwę profilową z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, w ilości średniej 50 kg/m2.  Docelową warstwą, będzie warstwa ścieralna z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm.

Wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni, spowoduje jej podniesienie wysokościowe, w stosunku do istniejącego poziomu. W związku z tym zaprojektowano dowiązanie wysokościowe poboczy i zjazdów do posesji. Należy je wykonać z kruszywa niesortowanego, łamanego. W przypadku zjazdów, na powierzchni dowiązania wysokościowego, zaprojektowano ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Pozwoli to na zastabilizowanie kruszywa oraz na zabezpieczeniu jezdni drogi przed zanieczyszczeniem.

Na końcowym fragmencie projektowanej drogi, występują dwa łuki poziome, o promieniach 20 40 m. Na łukach tych zaprojektowano spadki jednostronne, o pochyleniu 4%.

Na odcinku w km 0+000 do 0+011 należy wykonać dowiązanie wysokościowe nowej jezdni przez ułożenie warstwy ścieralnej.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Długość odcinka  – 467,00 m

Powierzchnia nawierzchni   -  1 434,00 m2

5. Dane informujące czy teren objęty projektem jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektowana droga jest położona na terenie, który nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

str. 5

6. Wpływ eksploatacji górniczej.

nie dotyczy

7. Informacje o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia użytkowników. Wykonanie nowej nawierzchni polepszy warunki jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

inż. Ryszard Weryński

upr. nr KL – 33/91

str. 14

# Text boxes

Egz. 1

POCZĄTEK PROJ. ODCINKA km 0+011

KONIEC PROJ. ODCINKA km 0+467

Włoszczowa

Małogoszcz

Popowice

Popowice

Nagłowice

Nazwa i lokalizacja

obiektu

PRZEBUDOWA ul. LEŚNEJ, POŁOŻONEJ NA Dz. Nr 1306,

w m. OKSA

ORIENTACJA

Skala  1 : 25 000

Nazwa rysunku

Skala

Podpis

Data

Projektował:

Upr. Nr

wrzesień

2015

KL - 33/91

inż. Ryszard

Weryński