str. 5

Przedmiar robót

droga w m. Zakrzów

| Lp. | Nr SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,387 |
| 2. | D-01.02.02 | Zdjęcie humusu i darni, grub. 5 cm, z odwozem na odl 1 km, na odkład 387,00 * 1,00 * 2 strony = 774,00 m2 | m2 | 774 |
|  |  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, średniej grub. 4 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km – włączenia wysokościowe 10,00 * śr. szer. 4,50 = 45,00 m2 wyłukowanie 10,00 m2 razem 55,00 m2 | m2 | 55 |
|  |  | III. Roboty ziemne. |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdów 83,00 m2 * 0,10 = 8,30 m3 | m3 | 8 |
| 5. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odkład - koryto poszerzenia 135,00 m2 * 2 * 0,20 = 54,00 m3 | m3 | 54 |
| 6. | D-02.01.01 | Roboty wykonywane koparkami, z wbudowaniem urobku na miejscu, ilość wg wyliczenia 1,00 m3 | m3 | 1 |
| 7. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z przewozem na terenie budowy, ilość wg wyliczenia 8,00 m3 | m3 | 8 |
| 8. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odkład ilość wg wyliczenia 5,00 m3 | m3 | 5 |
| 9. | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza przy zjazdach i na nasypach 10,00 + 8,00 =18,00 m3 | m3 | 18 |
|  |  | IV. Poszerzenie. |  |  |
| 10 | D-04.04.02 | Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa łamanego, grubości 20 cm powierzchnia wg wyliczenia 135,00 + 135,00 = 270,00 m2 | m2 | 270 |
|  |  | V. Podbudowa. |  |  |
| 11. | D-04.08.03 | Ułożenie warstwy profilowo - wzmacniającej średniej grubości 9 cm, z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, ilość wg wyliczenia 130,148 m3 | m3 | 131 |
|  |  | VI. Nawierzchnia. |  |  |
| 12. | D-04.08.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilości 50 kg/m2 (0+000 - 0+387) * 4,10 = 1 586,70 m2 wyłukowania 10,00 m2 razem powierzchnia 1 596,70 m2 wyliczenie masy bitumicznej 1 596,70 m2 * 0,050 t/m2 = 79,84 t | t | 80 |

str. 6

| Lp. | Nr SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | D-05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm. trasa zasadnicza (0+000 - 0+387) * 4,00 = 1 548,00 m2 wyłukowania 10,00 m2 Razem powierzchnia 1 558,00 m2 | m2 | 1 558 |
|  |  | VII. Dowiązanie wysokościowe poboczy kruszywem |  |  |
| 14. | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, grubość warstwy 12 cm dowiązanie wysokościowe do istniejącego terenu, szerokość 0,30 m trasa zasadnicza (0+000 - 0+387) * 2 * 0,30 = 232,20 m2 | m2 | 233 |
|  |  | VIII. Dowiązanie wysokościowe zjazdów do posesji, na pola i drogi gruntowe. |  |  |
| 15. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, średniej grubości 10 cm, km 0+050 5,00 * 6,00 + skosy 1,00 m2 = 31,00 m2 km 0+320 6,00 * 5,00 + skosy 1,00 m2 = 31,00 m2 km 0+330 4,00 * 5,00 + skosy 1,00 m2 = 21,00 m2 razem 83,00 m2 | m2 | 83 |
| 16. | D-05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm, ilość wg wyliczenia | m2 | 83 |

inż. Ryszard Weryński

upr. nr KL – 33/91

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAKRZÓW

POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 714 OD 0+000 KM DO 0+387

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,387 |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Zdjęcie humusu i darni, grub. 5 cm, z odwozem na odl 1 km, na odkład | m2 | 774 |  |  |
|  |  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, średniej grub. 4 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km – włączenia wysokościowe | m2 | 55 |  |  |
|  |  | III. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdów | m3 | 8 |  |  |
| 5. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odkład - koryto poszerzenia | m3 | 54 |  |  |
| 6. | D-02.01.01 | Roboty wykonywane koparkami, z wbudowaniem urobku na miejscu, | m3 | 1 |  |  |
| 7. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z przewozem na terenie budowy, | m3 | 8 |  |  |
| 8. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odkład | m3 | 5 |  |  |
| 9. | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza przy zjazdach i na nasypach drogi | m3 | 18 |  |  |
|  |  | IV. Poszerzenie. |  |  |  |  |
| 10. | D-04.04.02 | Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa łamanego, grubości 20 cm | m2 | 270 |  |  |
|  |  | V. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 11. | D-04.08.03 | Ułożenie warstwy profilowo - wzmacniającej średniej grubości 9 cm, z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, | m3 | 131 |  |  |
|  |  | VI. Nawierzchnia. |  |  |  |  |
| 12. | D-04.08.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilości 50 kg/m2 | t | 80 |  |  |
|  | D-05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm. | m2 | 1 558 |  |  |
|  |  | VII. Dowiązanie wysokościowe poboczy kruszywem |  |  |  |  |
|  | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, grubość warstwy 12 cm dowiązanie wysokościowe do istniejącego terenu, szerokość 0,30 m | m2 | 233 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VIII. Dowiązanie wysokościowe zjazdów do posesji, na pola i drogi gruntowe. |  |  |  |  |
|  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, średniej grubości 10 cm, | m2 | 83 |  |  |
|  | D-05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm, | m2 | 83 |  |  |

razem koszt robót netto  ………………….

podatek VAT  23%  ………………….

razem koszt robót brutto  ..……………….

słownie:  ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

/podpis oferenta/