str. 6

Przedmiar robót

Droga gminna, Zakrzów kierunek Korea

|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,600 |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie humusu i darni z poboczy, grubości średnio 5 cm, z odwozem urobku na 1 km 600,00 * 0,50 * 2 = 600,00 m2 | m2 | 600 |
|  |  | II. Nawierzchnia. |  |  |
| 3. | D-04.08.03 | Warstwa profilowa na odcinkach łuków poziomych i na włączeniu drogi bocznej - skrzyżowanie w km 0+563 - z kruszywa łamanego 0,18 * 45,00 = 8,10 m3 0,30 * 40,00 = 12,00 m3 droga boczna w km 0+563 20,00 * 4,00 * 0,10 = 8,00 m3 razem 28,10 m3 | m3 | 28 |
| 4. | D-04.08.01 | Ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, w ilości 50 kg/ m2 600,00 * 4,00 = 2 400 m2 2 400,00 m2 * 0,050 t/m2 = 120,00 t | t | 120 |
| 5. | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm, 600,00 * 4,00 = 2 400,00 m2 | m2 | 2 400 |
|  |  | III. Pobocza. |  |  |
| 6. | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, niesortowanym, grubość warstwy średnio 6 cm, styk umocnienia poboczy i jezdni zalany asfaltem na gorąco 600,00 * 0,50 * 2 = 600,00 m2 | m2 | 600 |
|  |  | IV. Zjazdy i drogi boczne. |  |  |
| 7. | D-08.02.02 | Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej | m2 | 64 |
| 8. | D-05.03.05 | Dowiązanie wysokościowe nawierzchni zjazdów i nawierzchni dróg bocznych z kruszywa ,masą bitumiczną grubości 4 cm | m2 | 80 |

Sporządził:

inż. Ryszard Weryński

upr. Nr  KL - 33/91

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Zakrzów położonej na działce nr 714 od 0+000 km do 0+387

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,600 |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie humusu i darni z poboczy, grubości średnio 5 cm, z odwozem urobku na 1 km 600,00 * 0,50 * 2 = 600,00 m2 | m2 | 600 |  |  |
|  |  | II. Nawierzchnia. |  |  |  |  |
| 3. | D-04.08.03 | Warstwa profilowa na odcinkach łuków poziomych i na włączeniu drogi bocznej - skrzyżowanie w km 0+563 - z kruszywa łamanego 0,18 * 45,00 = 8,10 m3 0,30 * 40,00 = 12,00 m3 droga boczna w km 0+563 20,00 * 4,00 * 0,10 = 8,00 m3 razem 28,10 m3 | m3 | 28 |  |  |
| 4. | D-04.08.01 | Ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, w ilości 50 kg/ m2 600,00 * 4,00 = 2 400 m2 2 400,00 m2 * 0,050 t/m2 = 120,00 t | t | 120 |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm, 600,00 * 4,00 = 2 400,00 m2 | m2 | 2 400 |  |  |
|  |  | III. Pobocza. |  |  |  |  |
| 6. | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, niesortowanym, grubość warstwy średnio 6 cm, styk umocnienia poboczy i jezdni zalany asfaltem na gorąco 600,00 * 0,50 * 2 = 600,00 m2 | m2 | 600 |  |  |
|  |  | IV. Zjazdy i drogi boczne. |  |  |  |  |
| 7. | D-08.02.02 | Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej | m2 | 64 |  |  |
| 8. | D-05.03.05 | Dowiązanie wysokościowe nawierzchni zjazdów i nawierzchni dróg bocznych z kruszywa ,masą bitumiczną grubości 4 cm | m2 | 80 |  |  |

razem koszt robót netto  …………………….….

podatek VAT  23%  …………….………….

razem koszt robót brutto  ..……………….…….

słownie:  ……………………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

/podpis oferenta/